# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

#### CZĘŚĆ OPISOWA

      - Opis techniczny

1.1.	Podstawa opracowania

1.2. 	Nazwa i adres obiektu

1.3. 	Nazwa zamawiającego

1.4. 	Adres zamawiającego

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej

1.6. 	Adres jednostki projektowej

1.7. 	Projektant

1.8. 	Dane charakterystyczne istniejącego obiektu

1.9. 	Warunki gruntowo-wodne

1.10.	Urządzenia obce

1.11.	Organizacja ruchu

1.12. 	Parametry techniczne

1.13. 	Konstrukcja nawierzchni

1.14. 	Odwodnienie

1.15. 	Opis istotnych parametrów

1.16. 	Technologia robót

1.17.	Oddziaływanie na środowisko

1.18. 	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

#### CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

      - Przedmiar robót

      - Zestawienie materiałów

#### UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIA

      - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie.

      - Zaświadczenie o członkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu 
od odpowiedzialności cywilnej.

      - Oświadczenie projektanta.

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

      - Plan orientacyjny 1:7000……...…………………………….rys. nr 1

      - Plan sytuacyjny 1:500………………………………….……rys. nr 2

      - Przekrój normalny 1:25	……………………………………rys. nr 3

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 	Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

1.2. 	Nazwa i adres obiektu:

- Przebudowa ulicy Polnej w Pogorzeli w km 0+364 ÷ 0+653

1.3. 	Nazwa zamawiającego:

- Gmina Pogorzela

1.4. 	Adres zamawiającego:

- ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej:

- Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 	Adres jednostki projektowej:

- ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

1.7. 	Projektant:

- Paweł Kattner

- Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

- Uprawnienia nr ewidencyjny 702/85/Lo

1.8. 	Dane charakterystyczne istniejącego obiektu:

Administratorem przedmiotowej ulicy jest Urząd Miejski w  Pogorzeli.

Początek przebudowy km 0+364 koniec km 0+653 . Ulica  o przekroju drogowym posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 4,00 m oraz pobocza o szerokości 0,75÷1,20m. W km 0+000÷0+364 ulica posiada nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych. Ulica charakteryzuje się  nierównościami i koleinami powodującymi zastoiska wody opadowej. Służy do komunikacji właścicieli gospodarstw rolnych z gruntami rolnymi położonymi po zachodniej części m. Pogorzela. Opracowanie dokumentacji nastąpiło w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Gostyniu przy Staroście Gostyńskim oraz w oparciu 
o pomiary własne przeprowadzone w terenie.

1.9. 	Warunki gruntowo-wodne:

Z uwagi na brak badań gruntów podłoża drogowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz własnej analizy należy przyjąć warunki wodne jako przeciętne, a występujące grunty jako niewysadzinowe 
(rumorze niegliniaste, żwiry i pospółki), kwalifikujące je do grupy nośności podłoża G1.

1.10.  	Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym projektowaną drogą znajdują się następujące   urządzenia obce:

- Sieć gazowa				-	g 63;

- Sieć wodociągowa			-	w110.

Sieci pozostają poza powierzchnią objętą projektowanymi robotami.

1.11. 	Organizacja ruchu:

- Organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

1.12. 	Parametry techniczne:

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi				-	L

- Kategoria ruchu				-	KR1

- Nośność podłoża			-	G1

- Prędkość projektowa			-	Vp = 40 km/h

- Szerokość jezdni			-	5,00 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni	-	2%

1.13. 	Konstrukcja nawierzchni:

- 12 cm      -	nawierzchnia z płyt betonowych sześciokątnych „trylinka”

- 3 cm	-	podsypka piaskowo-cementowa

- 15 cm	-	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego    
           mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

- 10cm       -	warstwa z gruntu stabilizowanego cementem   wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa

1.14. 	Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy odbywać się będzie powierzchniowo nadając jezdni i poboczom normatywny spadek poprzeczny i podłużny na pozostałą część pasa drogowego.

1.15.	Opis istotnych parametrów:

- Roboty pomiarowe					-	  0,289 km

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości głębokość kopania 30 cm 
z transportem urobku na odl. 1 km			-	  1684,64 m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	-	  1684,64 m2

- Ułożenie opornika betonowego 12x25 na ławie 
betonowej z oporem					-	  598,00 mb

- Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa  grubości 10 cm		-	  1528,58 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mech. 0/31,5mm grubości 15cm	-	  1528,58 m2

- Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 
sześciokątnych grubości 12 cm			-	  1171,50 m2

- Uzupełnienie poboczy					-	      57,80 m3

1.16. 	Technologia robót:

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.

1.17. 	Oddziaływanie na środowisko:

Przebudowa ulicy jest inwestycją, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu tak pieszych jak i pojazdów kołowych. Projektowana inwestycja będzie w fazie realizacji posiadać niekorzystny wpływ na środowisko związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. 
W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutków dla środowiska.

1.18. 	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
	w trakcie realizacji przebudowy drogi.

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-	odtworzenie robót w terenie

-	roboty ziemne-wykonanie koryta

-	ułożenie krawężników

- 	wykonanie podbudowy i nawierzchni

-	plantowanie poboczy

-	uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W sąsiedztwie projektowanych robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego – sieć gazowa, wodociągowa.

3. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.

-		zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach 
w trakcie ich dowozu na  budowie

-  	zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie

- 		wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- 		zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze

4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót.

- 		instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i rozładunku

- 		instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

- 		instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- 		oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie 
z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót

- 		drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.

- 		zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych 
i posiadających aktualne szkolenia bhp.

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.

Opracował:

Wiesław Kostórkiewicz

# II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

### 1. PRZEDMIAR ROBÓT

|  | POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | PODSTAWA WYCENY |  | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP |  |  | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |
|  |  |  |  | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DM.00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * |
|  | D.01.00.00. | * | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych | km | 0,289 |
|  |  |  | od km 0 +364 do km 0+653 |  |  |
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWY | * | * |
| 2 | D-04.01.01 | KNNR 6 0101-03 KNNR 1 0202-04 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z transportem urobku na odl. do 1 km | m2 | 1684,64 |
| 3 |  |  | 289*5.54+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
|  |  | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1684,64 |
|  |  |  | 289*5.54+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
| 4 | D-04.05.01 | KNNR 6 0109-01 analogia | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa grubość 10 cm | m2 | 1528,58 |
|  |  |  | 289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 1528,58 |
|  |  |  | 289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 6 | D.05.03.03 | KNNR 6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm | m2 | 1528,58 |
|  |  |  | 289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
| 7 |  | KNNR 6 0307-01 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1528,58 |
|  |  |  | 289*5+5*3.8+2.04+1.92+5*4+1.78+2.22+5.6*4.2+6.84+6.26 |  |  |
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * |
| 8 | D.06.03.01 | KNR 2-31 1401-01 analogia | Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 10 cm | m3 | 57,80 |
|  |  |  | 289*1*2*0.1 |  |  |
|  | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | * | * |
| 9 | D.08.01.01b | KNNR 6 0401-05 KNR 2-31 0402-04 | Ułożenie opornika betonowego 12x25 wtopionego na ławie betonowej z betonu C-12/15 z oporem | m | 598,00 |
|  |  |  | 598 |  |  |

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP. | NAZWA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PODBUDOWY |
| 1 | Grunt stabilizowany cementem wytworzony w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa | m3 | 155,15 |
| 2 | Kruszywo łamane 0/31,5 | Mg | 486,09 |
| 3 | Piasek | m3 | 62,98 |
| 4 | Woda | m3 | 152,96 |
| NAWIERZCHNIE |
| 5 | Płyty drogowe betonowe sześciokątne gr. 12 cm (trylinka) | szt | 14109 |
| 6 | Piasek | m3 | 280,19 |
| 7 | Woda | m3 | 45,09 |
| 8 | Cement | Mg | 28,74 |
| ELEMENTY ULIC |
| 9 | Opornik betonowy 12x25 | m | 610,00 |
| 10 | Mieszanka betonowa C-12/15 | m3 | 28,00 |
| 11 | Woda | m3 | 2,45 |
| 12 | Piasek | m3 | 13,90 |
| 13 | Cement | Mg | 1,91 |

# III. UPRAWNIENIA 
I 
OŚWIADCZENIA

Leszno, 29.03. 2013

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław kostórkiewicz

zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany: 
„Przebudowa ulicy Polnej w Pogorzeli”

na działce nr 27

dla Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA