ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

#### CZĘŚĆ OPISOWA

      - Opis techniczny

1.1.	Podstawa opracowania

1.2. 	Nazwa i adres obiektu

1.3. 	Nazwa Inwestora

1.4. 	Adres Inwestora

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej

1.6. 	Adres jednostki projektowej

1.7. 	Projektant

1.8. 	Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu

1.9.	Warunki gruntowo-wodne

1.10.	Organizacja ruchu

1.11.	Parametry techniczne

1.12. 	Konstrukcja nawierzchni

1.13.	Warunek mrozoodporności

1.14. 	Odwodnienie

1.15. 	Technologia robót

1.16.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

#### OBLICZENIA, ZESTAWIENIA

      - Tabelaryczne zestawienie robót ziemnych

      - Tabelaryczne zestawienie powierzchni zdjęcia ziemi urodzajnej (darniny)

      - Tabelaryczne zestawienie powierzchni plantowania nasypów

      - Tabelaryczne zestawienie powierzchni zjazdów

      - Zestawienie materiałów

#### OPINIE , UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA

      - Decyzja Burmistrza Pogorzeli o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

      - Opinia ZUDP uzgodnienia dokumentacji projektowej

      - Warunki techniczne Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu

      - Zaświadczenia o członkostwie w WOIIB i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

      - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

      - Oświadczenia projektantów i sprawdzającego.

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA

      - Plan orientacyjny 							rys. nr 1

      - Plan sytuacyjny 			skala 1:500		rys. nr 2

      - Profil podłużny				skala 1:500/50		rys. nr 3

      - Przekroje poprzeczne			skala 1:100		rys. nr 4

      - Przekroje normalne				skala 1:25		rys. nr 5

      - Szczegóły konstrukcyjne			skala 1:10		rys. nr 5

      - Szczegóły konstrukcyjne-studnia rewizyjna,
 studzienka ściekowa				skala 1:20		rys. nr 6

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 	Podstawa opracowania:

- Zlecenie

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu

- Decyzja Burmistrza Pogorzeli o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.2. 	Nazwa i adres obiektu:

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową.
Działka nr:  1
Obręb Elżbietków

1.3. 	Nazwa Inwestora:

- Gmina Pogorzela

1.4. 	Adres Inwestora:

- ul. Rynek 1

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej:

- Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 	Adres jednostki projektowej:

- ul. Towarowa 1  64-100 Leszno

1.7. 	Projektant:

- Wiesław Kostórkiewicz

- Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

- Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

1.8. 	Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu:

1.8.1.Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową 
i zatoką autobusową o poniższych parametrach.

- Klasa drogi 					– Z (zbiorcza)

- Kategoria ruchu drogi				– KR 2

- Kategoria ruchu ciągu pieszo-rowerowego 	– R0

- Kategoria ruchu dla zatoki autobusowej 	– KR 3

- Średnica kolektora kanalizacji deszczowej 	- Ø400mm

- Średnica studni rewizyjnej betonowej		- Ø1000mm

- Średnica studni rewizyjnej PCV			- Ø425mm

- Średnica studni ściekowych betonowych	- Ø500mm

- Spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego	- 2%

- Spadek poprzeczny zatoki autobusowej		- 2÷4%

Długość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 770,00m. Szerokość  3,00m.

Długość kanalizacji deszczowej wynosi 766,20m.

Szerokość zatoki autobusowej wynosi 3,00m.

1.8.2. Istniejący   stan   zagospodarowania   działki   lub   terenu, przewidywane zmiany,
                      adaptacje  i rozbiórki

Przewidziany do budowy ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4908P Piaski – Pogorzela na długości terenu zabudowanego miejscowości Elżbietków. Projektowany ciąg pieszo – rowerowy wraz z kanalizacją wpisuje się w aktualny rów trawiasty będący elementem istniejącego pasa drogowego. W celu realizacji zamierzenia będącego przedmiotem projektu niezbędne będzie rozebranie zjazdów indywidualnych z drogi wraz przepustami pod zjazdami. W miejscu aktualnie funkcjonującego przystanku autobusowego(km 0+720) projektuje się zatokę autobusową spełniającą niezbędne parametry techniczne. Pas drogowy przedmiotowej ulicy posiada uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną z potrzebą drogi (gaz, wodociąg,) oraz infrastrukturę związaną z potrzebami drogi (oświetlenie uliczne).

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące   urządzenia obce:

- sieć gazowa			- g63

- sieć wodociągowa 		- w

- sieć telekomunikacyjna		- t

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, urządzenia budowlane związane 
          z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej drogi projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej. Projektuje się kolektor kanalizacji deszczowej wraz 
z przykanalikami i studzienkami ściekowymi o łącznej długości 766,20m oraz zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Teren objęty projektem jest terenem płaskim. Niweleta projektowanego ciągu pieszo-rowerowego dostosowana jest do istniejącej niwelety jezdni oraz zabudowy mieszkalnej.

1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
                      lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia ciągu pieszo-rowerowego		- 2070,42 m2

Powierzchnia zjazdów				-   525,46 m2

Powierzchnia zatoki				-   114,00 m2

Powierzchnia terenów zielonych		-   988,03 m2

1.8.5.Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest projektowany  obiekt
                    budowlany,  są wpisane  do  rejestru  zabytków oraz  czy  podlegają  ochronie  na
                    podstawie  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
                        środowiska oraz higieny i zdrowia i użytkowników projektowanych obiektów
                     budowlanych i ich otoczenia

Planowane  przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Budowa ciągu pieszo-rowerowego realizowanego jako samodzielny element służyć będzie  do prowadzenia odpowiednio ruchu pieszego i rowerowego. Uregulowanie spływu wód opadowych  poprzez kolektor zamknięty wpłynie znacznie na jakość gospodarki wodami opadowymi. Do budowy ciągu pieszo-rowerowego i kanalizacji deszczowej będą stosowane wyłącznie materiały posiadające atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym. Wyprowadzenie ruchu pieszych 
i rowerzystów poza koronę drogi wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

1.8.7. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew 
            i  krzewów wymagająca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunięcie.

1.9.  	Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża gruntowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne jako dobre, 
a występujące grunty jako niewysadzinowe, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G1. Obiekt będący przedmiotem opracowania projektowego kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.10. 	Organizacja ruchu:

- Stała – wprowadzenie stałej organizacji ruchu nastąpi na podstawie odrębnego opracowania zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem-Starostę Gostyńskiego.

- Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robót na czas budowy przedmiotowych ulic zostanie opracowany 
i wprowadzony przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

1.11. 	Parametry techniczne:

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi			-	Z

- Kategoria ruchu			-	KR2

- Kategoria ruchu ciągu 
             pieszo-rowerowego 		– 	R0

- Prędkość projektowa		-	Vp = 40 km/h

- Nośność podłoża		-	G1

- Długość odcinka ciągu
	pieszo-rowerowego		-	770,00 m

- Spadek poprzeczny 		-	2% jednostronny

1.12. 	Konstrukcja nawierzchni:

Ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy

- 8 cm	-	kostka brukowa betonowa

- 3 cm	-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 12 cm	-	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                         mechanicznie 0/31,5mm

- 15 cm	-	warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
                         cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa

Zatoka autobusowa

- 8 cm	-	kostka brukowa betonowa

- 3 cm	-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm	-	podbudowa z chudego betonu

- 12 cm	-	warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
                         cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa

1.13. 	Warunek mrozoodporności:

H = 0,45 hz ; HZ = 0,8

H = 0,45 x 0,8 = 0,36

Hpr min. =0,08 + 0,03 +  0,12 + 0,15 = 0,38 m
	      Hpr min. =0,08 + 0,03 +  0,20 + 0,12 = 0,43 m

Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony

1.14. 	Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego będzie odbywać się powierzchniowo poprzez projektowany ściek z dwóch rzędów kostki brukowej, studzienki ściekowe wraz z przykanalikami, projektowany kolektor kanalizacji deszczowej do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej  na warunkach technicznych określonych przez gestora sieci.

1.15. 	Technologia robót:

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.

1.16. 	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
	w trakcie realizacji przebudowy drogi.

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-  odtworzenie robót w terenie

-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

-  powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia

-  rozebranie zjazdów wraz z przepustami z elementów betonowych

-  roboty ziemne

-  wycinka krzewów

-  wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej z rur PCV

-  wykonanie studni rewizyjnych z elementów PCV

-  wykonanie studni ściekowych z elementów betonowych

-  ułożenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych

-  ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

-  uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego –sieć gazowa, wodna i telekomunikacyjna

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie

-	zagrożenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie

-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża

-  wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-  zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót.

-   instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół  istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

-  instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  rozładunku

-  instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych

-  instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

-  instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających 
    i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

-      wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego

-  oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania 
    i zabezpieczenia robót

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne 
    w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie

-   drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów
   budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.

-  zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne
   szkolenia bhp.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

- Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.

Opracował:

………………………….

Wiesław Kostórkiewicz

# II. OBLICZENIA, ZESTAWIENIA

- TABELARYCZNE  ZESTAWIENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

| L.p. | Kilometraż | Powierzchnia przekroju. | Powierzchnia średnia. | Odległości między przekrojami. | Objętość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nasyp | wykop | nasyp | wykop |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | nasyp (+) | wykop (-) |
|  |  | m2 | m | m3 |
| 1 | 0,00 | 2,98 | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,21 | 0,20 | 11,00 | 35,26 | 2,20 |
| 2 | 11,00 | 3,43 | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,31 | 0,22 | 25,00 | 82,75 | 5,50 |
| 3 | 36,00 | 3,19 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,66 | 0,44 | 19,00 | 50,54 | 8,36 |
| 4 | 55,00 | 2,13 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,99 | 0,63 | 31,00 | 61,54 | 19,53 |
| 5 | 86,00 | 1,84 | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,74 | 0,67 | 24,00 | 41,76 | 16,08 |
| 6 | 110,00 | 1,64 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,64 | 0,73 | 25,00 | 40,88 | 18,25 |
| 7 | 135,00 | 1,63 | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,44 | 0,96 | 33,00 | 47,36 | 31,52 |
| 8 | 168,00 | 1,24 | 1,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50 | 0,85 | 26,00 | 39,00 | 21,97 |
| 9 | 194,00 | 1,76 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,53 | 0,76 | 24,50 | 37,36 | 18,50 |
| 10 | 218,50 | 1,29 | 0,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,29 | 0,95 | 25,50 | 32,77 | 24,23 |
| 11 | 244,00 | 1,28 | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,40 | 0,75 | 25,00 | 34,88 | 18,75 |
| 12 | 269,00 | 1,51 | 0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,52 | 0,51 | 21,35 | 32,45 | 10,89 |
| 13 | 290,35 | 1,53 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,64 | 0,46 | 10,65 | 17,41 | 4,85 |
| 14 | 301,00 | 1,74 | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,92 | 0,49 | 26,00 | 49,92 | 12,74 |
| 15 | 327,00 | 2,10 | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,22 | 0,39 | 27,50 | 60,91 | 10,59 |
| 16 | 354,50 | 2,33 | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,19 | 0,35 | 24,50 | 53,66 | 8,58 |
| 17 | 379,00 | 2,05 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,82 | 0,58 | 22,00 | 40,04 | 12,65 |
| 18 | 401,00 | 1,59 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,55 | 0,80 | 24,00 | 37,08 | 19,08 |
| 19 | 425,00 | 1,50 | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,82 | 0,72 | 25,00 | 45,38 | 18,00 |
| 20 | 450,00 | 2,13 | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,47 | 0,51 | 26,50 | 65,46 | 13,52 |
| 21 | 476,50 | 2,81 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,89 | 0,45 | 6,68 | 19,31 | 3,01 |
| 22 | 483,18 | 2,97 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90 | 0,44 | 19,82 | 57,38 | 8,72 |
| 23 | 503,00 | 2,82 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,70 | 0,51 | 26,00 | 70,07 | 13,26 |
| 24 | 529,00 | 2,57 | 0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,54 | 0,56 | 29,00 | 73,52 | 16,24 |
| 25 | 558,00 | 2,50 | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,44 | 0,59 | 25,00 | 60,88 | 14,75 |
| 26 | 583,00 | 2,37 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,73 | 0,54 | 25,00 | 68,25 | 13,38 |
| 27 | 608,00 | 3,09 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,03 | 0,62 | 29,00 | 87,73 | 17,98 |
| 28 | 637,00 | 2,96 | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,05 | 0,72 | 24,50 | 74,73 | 17,64 |
| 29 | 661,50 | 3,14 | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,25 | 0,57 | 8,50 | 27,63 | 4,85 |
| 30 | 670,00 | 3,36 | 0,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,13 | 0,47 | 17,00 | 70,21 | 7,91 |
| 31 | 687,00 | 4,90 | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,88 | 0,83 | 18,00 | 87,84 | 14,85 |
| 32 | 705,00 | 4,86 | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,91 | 1,24 | 7,00 | 34,37 | 8,68 |
| 33 | 712,00 | 4,96 | 1,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,14 | 1,17 | 16,60 | 85,32 | 19,42 |
| 34 | 728,60 | 5,32 | 1,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,70 | 0,99 | 10,00 | 56,95 | 9,90 |
| 35 | 738,60 | 6,07 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,44 | 0,64 | 22,40 | 144,14 | 14,34 |
| 36 | 761,00 | 6,80 | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,98 | 0,30 | 9,00 | 53,78 | 2,70 |
| 37 | 770,00 | 5,15 | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1978,46 | 483,37 |

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH

| ziemia urodzajna (darnina) | 4187,32*0,1 = 418,73m3 |
| --- | --- |
| nasyp |  |  | 1978,46+418,73 = 2397,19m3 |
| wykop |  |  | 483,37-418,73 = 64,64m3 |
| niedobór |  |  | 2397,19-64,64 = 2332,55m3 |

2.TABELARYCZNE  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI ZDJĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ (darniny)

| Kilometraż | Długość | Szer przekroju | Średnia szer. przekroju | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |
| 0,00 |  | 3,320 |  |  |
|  | 11,00 |  | 4,955 | 54,51 |
| 11,00 |  | 6,590 |  |  |
|  | 25,00 |  | 6,715 | 167,88 |
| 36,00 |  | 6,840 |  |  |
|  | 19,00 |  | 6,380 | 121,22 |
| 55,00 |  | 5,920 |  |  |
|  | 31,00 |  | 5,370 | 166,47 |
| 86,00 |  | 4,820 |  |  |
|  | 24,00 |  | 4,750 | 114,00 |
| 110,00 |  | 4,680 |  |  |
|  | 25,00 |  | 3,840 | 96,00 |
| 135,00 |  | 3,000 |  |  |
|  | 33,00 |  | 3,675 | 121,28 |
| 168,00 |  | 4,350 |  |  |
|  | 26,00 |  | 4,845 | 125,97 |
| 194,00 |  | 5,340 |  |  |
|  | 24,50 |  | 5,030 | 123,24 |
| 218,50 |  | 4,720 |  |  |
|  | 25,50 |  | 4,785 | 122,02 |
| 244,00 |  | 4,850 |  |  |
|  | 25,00 |  | 4,945 | 123,63 |
| 269,00 |  | 5,040 |  |  |
|  | 21,35 |  | 5,050 | 107,82 |
| 290,35 |  | 5,060 |  |  |
|  | 10,65 |  | 5,105 | 54,37 |
| 301,00 |  | 5,150 |  |  |
|  | 26,00 |  | 5,255 | 136,63 |
| 327,00 |  | 5,410 |  |  |
|  | 27,50 |  | 5,405 | 148,64 |
| 354,50 |  | 5,360 |  |  |
|  | 24,50 |  | 5,240 | 128,38 |
| 379,00 |  | 5,450 |  |  |
|  | 22,00 |  | 5,025 | 110,55 |
| 401,00 |  | 5,030 |  |  |
|  | 24,00 |  | 5,250 | 126,00 |
| 425,00 |  | 5,020 |  |  |
|  | 25,00 |  | 5,560 | 139,00 |
| 450,00 |  | 5,480 |  |  |
|  | 26,50 |  | 5,665 | 150,12 |
| 476,50 |  | 5,640 |  |  |
|  | 6,68 |  | 5,705 | 38,11 |
| 483,18 |  | 5,690 |  |  |
|  | 19,82 |  | 5,770 | 114,36 |
| 503,00 |  | 5,720 |  |  |
|  | 26,00 |  | 5,800 | 150,80 |
| 529,00 |  | 5,820 |  |  |
|  | 29,00 |  | 5,805 | 168,35 |
| 558,00 |  | 5,780 |  |  |
|  | 25,00 |  | 5,945 | 148,63 |
| 583,00 |  | 5,830 |  |  |
|  | 25,00 |  | 5,840 | 146,00 |
| 608,00 |  | 6,060 |  |  |
|  | 29,00 |  | 5,755 | 166,90 |
| 637,00 |  | 5,620 |  |  |
|  | 24,50 |  | 5,890 | 144,31 |
| 661,50 |  | 5,890 |  |  |
|  | 8,50 |  | 6,185 | 52,57 |
| 670,00 |  | 5,890 |  |  |
|  | 17,00 |  | 6,550 | 111,35 |
| 687,00 |  | 6,480 |  |  |
|  | 18,00 |  | 6,635 | 119,43 |
| 705,00 |  | 6,620 |  |  |
|  | 7,00 |  | 6,670 | 46,69 |
| 712,00 |  | 6,650 |  |  |
|  | 16,60 |  | 6,810 | 113,05 |
| 728,60 |  | 6,690 |  |  |
|  | 10,00 |  | 7,305 | 73,05 |
| 738,60 |  | 6,930 |  |  |
|  | 22,40 |  | 6,070 | 135,97 |
| 761,00 |  | 7,680 |  |  |
|  | 9,00 |  | 2,230 | 20,07 |
| 770,00 |  | 4,460 |  |  |
|  |  |  |  | 4187,32 |

3.TABELARYCZNE  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI 
PLANTOWANIA NASYPÓW

| Kilometraż | Długość | Szer przekroju | Średnia szer. przekroju | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |
| 0,00 |  | 0,000 |  |  |
|  | 11,00 |  | 0,000 | 0,00 |
| 11,00 |  | 0,000 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,960 | 24,00 |
| 36,00 |  | 1,920 |  |  |
|  | 19,00 |  | 1,705 | 32,40 |
| 55,00 |  | 1,490 |  |  |
|  | 31,00 |  | 0,860 | 26,66 |
| 86,00 |  | 0,230 |  |  |
|  | 24,00 |  | 0,185 | 4,44 |
| 110,00 |  | 0,140 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,145 | 3,63 |
| 135,00 |  | 0,150 |  |  |
|  | 33,00 |  | 0,075 | 2,48 |
| 168,00 |  | 0,000 |  |  |
|  | 26,00 |  | 0,000 | 0,00 |
| 194,00 |  | 0,000 |  |  |
|  | 24,50 |  | 0,325 | 7,96 |
| 218,50 |  | 0,650 |  |  |
|  | 25,50 |  | 0,730 | 18,62 |
| 244,00 |  | 0,810 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,530 | 13,25 |
| 269,00 |  | 0,250 |  |  |
|  | 21,35 |  | 0,260 | 5,55 |
| 290,35 |  | 0,270 |  |  |
|  | 10,65 |  | 0,250 | 2,66 |
| 301,00 |  | 0,230 |  |  |
|  | 26,00 |  | 0,510 | 13,26 |
| 327,00 |  | 0,790 |  |  |
|  | 27,50 |  | 0,610 | 16,78 |
| 354,50 |  | 0,430 |  |  |
|  | 24,50 |  | 0,540 | 13,23 |
| 379,00 |  | 0,650 |  |  |
|  | 22,00 |  | 0,540 | 11,88 |
| 401,00 |  | 0,430 |  |  |
|  | 24,00 |  | 0,335 | 8,04 |
| 425,00 |  | 0,240 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,370 | 9,25 |
| 450,00 |  | 0,500 |  |  |
|  | 26,50 |  | 0,640 | 16,96 |
| 476,50 |  | 0,780 |  |  |
|  | 6,68 |  | 0,775 | 5,18 |
| 483,18 |  | 0,770 |  |  |
|  | 19,82 |  | 0,710 | 14,07 |
| 503,00 |  | 0,650 |  |  |
|  | 26,00 |  | 0,775 | 20,15 |
| 529,00 |  | 0,900 |  |  |
|  | 29,00 |  | 0,820 | 23,78 |
| 558,00 |  | 0,740 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,795 | 19,88 |
| 583,00 |  | 0,850 |  |  |
|  | 25,00 |  | 0,665 | 16,63 |
| 608,00 |  | 0,480 |  |  |
|  | 29,00 |  | 0,680 | 19,72 |
| 637,00 |  | 0,880 |  |  |
|  | 24,50 |  | 0,675 | 16,54 |
| 661,50 |  | 0,470 |  |  |
|  | 8,50 |  | 0,520 | 4,42 |
| 670,00 |  | 0,570 |  |  |
|  | 17,00 |  | 0,880 | 14,96 |
| 687,00 |  | 1,190 |  |  |
|  | 18,00 |  | 1,225 | 22,05 |
| 705,00 |  | 1,260 |  |  |
|  | 7,00 |  | 1,280 | 8,96 |
| 712,00 |  | 1,300 |  |  |
|  | 16,60 |  | 1,325 | 22,00 |
| 728,60 |  | 1,350 |  |  |
|  | 10,00 |  | 1,310 | 13,10 |
| 738,60 |  | 1,270 |  |  |
|  | 22,40 |  | 1,315 | 29,46 |
| 761,00 |  | 1,360 |  |  |
|  | 9,00 |  | 0,680 | 6,12 |
| 770,00 |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 488,03 |

4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW

| L.p. | Kilometraż | Rodzaj nawierzchni | Szerokość | Długość | Powierzchnia skosu | Powierzchnia projektowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | m2 | m2 |
| 1 | 0+007,53 | Kostka brukowa betonowa | 15,10 | 6,30 | 3,40 | 98,53 |
| 2 | 0+030,55 | Kostka brukowa betonowa | 9,00 | 6,40 | 3,40 | 61,00 |
| 3 | 0+159,04 | Kostka brukowa betonowa | 4,00 | 6,80 | 3,40 | 30,60 |
| 4 | 0+401,43 | Kostka brukowa betonowa | 6,00 | 6,70 | 3,40 | 43,60 |
| 5 | 0+420,45 | Kostka brukowa betonowa | 6,00 | 6,60 | 3,40 | 43,00 |
| 6 | 0+432,44 | Kostka brukowa betonowa | 5,50 | 6,45 | 3,40 | 38,88 |
| 7 | 0+453,14 | Kostka brukowa betonowa | 5,00 | 6,40 | 3,40 | 35,40 |
| 8 | 0+605,13 | Kostka brukowa betonowa | 5,00 | 6,95 | 3,40 | 38,15 |
| 9 | 0+636,63 | Kostka brukowa betonowa | 6,00 | 7,40 | 3,40 | 47,80 |
| 10 | 0+649,13 | Kostka brukowa betonowa | 5,00 | 7,40 | 3,40 | 40,40 |
| 11 | 0+665,63 | Kostka brukowa betonowa | 6,00 | 7,45 | 3,40 | 48,10 |
| Powierzchnia ogółem | 525,46 |

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP. | NAZWA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | kamień łamany 0/31,5mm | Mg | 661,95 |
| 2 | miał kamienny | Mg | 55,68 |
| 3 | piasek | m3 | 395,72 |
| 4 | pospółka | m3 | 100,08 |
| 5 | cement | Mg | 33,15 |
| 7 | prefabrykaty ściekowe betonowe 50x30x10 | szt | 1394,00 |
| 8 | kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm | m2 | 2259,43 |
| 9 | kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm | m2 | 538,60 |
| 10 | krawężnik betonowy 15x30x100 | m | 81,00 |
| 11 | krawężnik betonowy 15x22x100 najazdowy | m | 216,00 |
| 12 | obrzeże betonowe 30x8x100 | m | 835,00 |
| 13 | mieszanka betonowa C-12/15 | m3 | 165,70 |
| 14 | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa | m3 | 412,89 |
| 15 | chudy beton | m3 | 29,23 |
| 16 | woda | m3 | 426,83 |
| 17 | nasiona traw | kg | 11,86 |
| 18 | ziemia urodzajna | m3 | 4,03 |
| 19 | studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm | kpl | 16,00 |
| 20 | studzienka rewizyjna PCV Ø 425mm z pokrywą żeliwną | kpl | 20,00 |
| 21 | Studzienka rewizyjne betonowa Ø 1000mm z pokrywą żeliwną | kpl | 1,00 |
| 22 | rura PCV Ø160mm | m | 40,80 |
| 23 | rura PCV Ø300mm | m | 781,50 |

# III. OPINIE, UPRAWNIENIA ,
OŚWIADCZENIA

# Leszno, dnia 15.12.2012

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz

zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją”

na działce 	nr 1- obręb Elżbietków

dla  Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Leszno, dnia 15.12.2012

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Franciszek Kozłowski

zamieszkały 64-100 Leszno ul. B. Prusa 22b

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją”

na działce 	nr 1- obręb Elżbietków

dla  Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, dnia 15.12.2012

Oświadczenie sprawdzającego

Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz

zamieszkały 53-024  Wrocław ul. Wietrzna 12e/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją”

na działce 	nr 1- obręb Elżbietków

dla  Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA