ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

#### CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA

1.Opis techniczny

1.1.	Podstawa opracowania

1.2. 	Nazwa i adres obiektu

1.3. 	Nazwa Inwestora

1.4. 	Adres Inwestora

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej

1.6. 	Adres jednostki projektowej

1.7. 	Projektant

1.8. 	Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu

1.9.	Warunki gruntowo-wodne

1.10.	Organizacja ruchu

1.11.	Parametry techniczne

1.12. 	Konstrukcja nawierzchni

1.13.	Warunek mrozoodporności

1.14. 	Odwodnienie

1.15. 	Technologia robót

1.16.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

#### CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Projekt zagospodarowania terenu

- Opis techniczny

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych

- Ustalenia geotechniczne

- Obliczenia techniczne

#### ZESTAWIENIA

      - Tabelaryczne zestawienie powierzchni zjazdów

      - Zestawienie materiałów

#### OPINIE , UPRAWNIENIA, OŚWIADCZENIA

      - Decyzja Burmistrza Pogorzeli o ustaleniu inwestycji celu publicznego

      - Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Technicznej

      - Zaświadczenia o członkostwie w WOIIB 
i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

      - Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

      - Oświadczenia projektantów i sprawdzających

      - Wypis z rejestru gruntów

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA – BRANŻA DROGOWA

      - Mapa zasadnicza do celów projektowych skala 1:500

      - Mapa ewidencyjna 1:500

      - Plan orientacyjny skala			rys. nr 1

      - Plan sytuacyjny skala 1:500			rys. nr 2

      - Profil podłużny skala 1:500/50			rys. nr 3

      - Przekrój normalny skala 1:25			rys. nr 4

      - Szczegóły konstrukcyjne skala 1:10			rys. nr 4

#### CZĘŚĆ GRAFICZNA – BRANŻA ELEKTRYCZNA

      - Plan sytuacyjny skala 1:500			rys. nr E1

      - Schemat jednokreskowy linii oświetlenia			rys. nr E2

      - Schemat złącza SOtw-1			rys. nr E3

      - Karta katalogowa

      - Schematy skrzyżowań linii oświetlenia

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA
- BRANŻA DROGOWA

### 1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 	Podstawa opracowania:

- Zlecenie

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Dane wyjściowe do projektowania określone przez Inwestora

1.2. 	Nazwa i adres obiektu:

- Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym
Działki nr:  1611; 1653; 1663; 1642/9
Obręb Pogorzela

1.3. 	Nazwa Inwestora:

- Gmina Pogorzela

1.4. 	Adres Inwestora:

- ul. Rynek 1

1.5. 	Nazwa jednostki projektowej:

- Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 	Adres jednostki projektowej:

- ul. Towarowa 1  64-100 Leszno

1.7. 	Projektant:

- Wiesław Kostórkiewicz

Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

- Karol Jańczak

Specjalność instalacyjna w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
       i elektroenergetycznych

Uprawnienia nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

1.8. 	Opis projektu zagospodarowania działki lub terenu:

1.8.1.Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy wewnątrzosiedlowej o poniższych parametrach.

- Klasa drogi – L (lokalna)

- Kategoria ruchu – KR 1

- Szerokość w liniach rozgraniczenia – 10,00÷16,00 m

Długość ulicy wynosi 221,90m. Szerokość jezdni 5,00÷8,30 m.

1.8.2. Istniejący   stan   zagospodarowania   działki   lub   terenu, przewidywane zmiany,
                      adaptacje  i rozbiórki

Przewidziana do budowy ulica zlokalizowana jest na osiedlu w obrębie ulic Żeromskiego, Glinki i Słowackiego. Stan istniejący ulicy to pas drogowy o szerokości 10,00÷16,00m mieszczący się w liniach rozgraniczenia. Pas drogowy przedmiotowej ulicy posiada uzbrojenie w infrastrukturę nie związaną z potrzebą drogi ( wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna nn) oraz infrastrukturę związaną z potrzebami drogi (kanalizacja deszczowa).

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące   urządzenia obce:

- kanalizacja sanitarna		- ks

- sieć wodociągowa 		- w110

- sieć energetyczna		- eNN

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, urządzenia budowlane związane 
          z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje się jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej betonowej z wyodrębnionymi zjazdami kolorem kostki, miejsca postojowe z możliwością parkowania pojazdami równolegle oraz prostopadle do krawężnika . Projektuje się oświetlenie uliczne jednostronne w ilości 7 punktów świetlnych na całej długości projektowanej ulicy. Teren objęty projektem jest terenem płaskim. Niweleta projektowanej ulicy dostosowana jest do istniejącej i projektowanej zabudowy.

1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
                      lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni				-	1175,27 m2

Powierzchnia chodnika				-	  635,80 m2

Powierzchnia zjazdów				-	  182,40 m2

Powierzchnia miejsc postojowych		-	  213,88 m2

Powierzchnia terenów zielonych		-	  440,00 m2

1.8.5.Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest projektowany  obiekt
                    budowlany,  są wpisane  do  rejestru  zabytków oraz  czy  podlegają  ochronie  na
                    podstawie  ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8.6.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
                    środowiska oraz higieny i zdrowia i użytkowników projektowanych obiektów
                    budowlanych i ich otoczenia

Planowane  przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Budowa ulicy jest przedsięwzięciem liniowym mającym na celu poprawę jakości poruszania się pojazdami samochodowymi, rowerami i pieszo. Utwardzenie nawierzchni oraz uregulowanie spływu wód opadowych  wpłynie znacznie na komfort jej użytkowania. Do budowy ulicy będą stosowane wyłącznie materiały posiadające atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym. Zmiana rodzaju nawierzchni z gruntowej na utwardzoną betonową kostką brukową wpłynie na poprawę środowiska w zakresie hałasu oraz zapylenia. Na etapie eksploatacji źródłem zanieczyszczeń będą samochody i inne pojazdy mechaniczne, których natężenie ruchu (ruch lokalny) nie spowoduje przekroczeń standardów powietrza poza pasem drogowym.

1.8.7. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie nastąpi jakakolwiek wycinka drzew 
            i  krzewów wymagająca uzyskania stosownego zezwolenia na ich usunięcie.

1.9.  	Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badań zalegających gruntów podłoża gruntowego na podstawie wiedzy Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne jako przeciętne, 
a występujące grunty jako wątpliwe, kwalifikując je do grupy nośności podłoża G2. Obiekt będący przedmiotem opracowania projektowego kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.10. 	Organizacja ruchu:

- Stała – wprowadzenie stałej organizacji ruchu nastąpi na podstawie odrębnego opracowania zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem-Starostę Gostyńskiego.

- Czasowa -  na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robót na czas budowy przedmiotowych ulic zostanie opracowany 
i wprowadzony przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

1.11. 	Parametry techniczne:

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi			-	L

- Kategoria ruchu			-	KR1

- Prędkość projektowa		-	Vp = 30 km/h

- Nośność podłoża		-	G2

- Droga 				-	jednojezdniowa-dwukierunkowa

- Przekrój projektowany 		-	uliczny

- Długość odcinka jezdni		-	221,90 m

- Spadek poprzeczny 		-	2% dwustronny

1.12. 	Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia, miejsca postojowe i zjazdy

- 8 cm	-	kostka brukowa betonowa

- 4 cm	-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm	-	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                         mechanicznie 0/63mm

- 10 cm	-	warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
                         cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa

Chodnik

- 8 cm	-	kostka brukowa betonowa

- 4 cm	-	podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm	-	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
                         mechanicznie 0/31,5mm

1.13. 	Warunek mrozoodporności:

H = 0,45 hz ; HZ = 0,8

H = 0,45 x 0,8 = 0,36

Hpr min. =0,08 + 0,04 +  0,20 + 0,10 = 0,42 m

Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony

Wzmocnienie gruntu :

Ze względu na występowanie gruntów wątpliwych kat. G2.

Zaprojektowano wzmocnienie gruntu rodzimego warstwą ulepszoną podłoża gruntem stabilizowanym cementem w węźle betoniarskim o Rm=2,5MPa-grubość warstwy 10 cm spełniającym jednocześnie rolę warstwy mrozoochronnej.

1.14. 	Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej ulicy będzie odbywać się powierzchniowo poprzez projektowane ścieki z dwóch rzędów kostki brukowej, studzienki ściekowe wraz z przykanalikami do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

1.15. 	Technologia robót:

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.

1.16. 	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:

Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
	w trakcie realizacji przebudowy drogi.

1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-  odtworzenie robót w terenie

-  odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich uzbrojenia

- roboty ziemne

- ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

-  uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia podziemnego – kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodna, energetyczna

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa, energetyczna wg. wkreślenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych.

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie

-	zagrożenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie

-  wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża

- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze

5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót.

- instruktaż dotyczący realizacji  prac niebezpiecznych przy wykonywaniu wykopów

- instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i  rozładunku

- instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników

- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających 
    i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

-      wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia  podziemnego

-  oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania 
    i zabezpieczenia robót

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne 
    w miejscu robót przekopami próbnymi pod  nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie

-  drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów
   budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.

-  zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne
   szkolenia bhp.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

- Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego.

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego.

Opracował:

………………………….

Wiesław Kostórkiewicz

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA
- BRANŻA ELEKTRYCZNA

# 3. ZESTAWIENIA

1. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDÓW

| L.p. | Kilometraż | Strona | Rodzaj nawierzchni | Szerokość | Długość | Powierzchnia skosu | Powierzchnia projektowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m | m2 | m2 |
| 1 | 0+033,67 | prawa | kostka brukowa | 4,00 | 2,30 | 1,00 | 10,20 |
| 2 | 0+055,75 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 11,00 |
| 3 | 0+055,88 | prawa | kostka brukowa | 5,00 | 2,25 | 1,00 | 12,25 |
| 4 | 0+060,75 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 2,05 | 1,00 | 11,25 |
| 5 | 0+081,04 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 2,15 | 1,25 | 12,00 |
| 6 | 0+086,20 | lewa | kostka brukowa | 3,00 | 12,20 | 1,10 | 37,70 |
| 7 | 0+137,40 | lewa | kostka brukowa | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 25,00 |
| 8 | 0+165,20 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 21,00 |
| 9 | 0+170,20 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 21,00 |
| 10 | 0+202,83 | lewa | kostka brukowa | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 21,00 |
| Razem | 182,40 |

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| LP. | NAZWA | J.M. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | kamień łamany 0/63mm | Mg | 682,30 |
| 2 | kamień łamany 0/31,5mm | Mg | 134,79 |
| 3 | miał kamienny | Mg | 9,09 |
| 4 | piasek | m3 | 272,40 |
| 5 | pospółka | m3 | 4,90 |
| 6 | cement | Mg | 22,23 |
| 7 | kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm | m2 | 2092,10 |
| 8 | kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm (zjazdy) | m2 | 186,05 |
| 9 | kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm (ściek) | m2 | 93,43 |
| 10 | krawężnik betonowy 15x30x100 | m | 409,00 |
| 11 | krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 | m | 175,00 |
| 12 | obrzeże betonowe 30x8x100 | m | 462,00 |
| 13 | mieszanka betonowa C-12/15 | m3 | 55,70 |
| 14 | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa | m3 | 169,02 |
| 15 | woda | m3 | 270,62 |
| 16 | nasiona traw | kg | 8,80 |
| 17 | ziemia urodzajna | m3 | 6,60 |
| 18 | studzienka ściekowa betonowa Ø 500mm | kpl | 11,00 |
| 19 | Studzienka rewizyjna betonowa Ø 1000 mm z pokrywą żeliwną typ ciężki | kpl | 1,00 |
| 20 | rura PCV Ø160mm | m | 82,00 |

# 4. OPINIE, UPRAWNIENIA ,
OŚWIADCZENIA

Leszno, dnia 30.06.2014

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz

zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym”

na działkach 	nr 1611; 1653; 1663; 1642/9- obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, dnia 30.06.2014

Oświadczenie sprawdzającego

Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz

zamieszkały 53-024 Wrocław ul. Wietrzna 12e/1

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlano-wykonawczy 
„Budowa ulicy Elizy Orzeszkowej wraz z oświetleniem ulicznym”

na działkach 	nr 1611; 1653; 1663; 1642/9- obręb Pogorzela

dla  Gminy Pogorzela

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.