PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ DROGOWA

|  | POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | PODSTAWA WYCENY | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NAZWA | ILOŚĆ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DM.00.00.00 | * | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * |
|  | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * |
| 1 | D.01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,22 |
| 2 | D.01.02.04. | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 8,00 |
| 3 |  | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 5,00 |
| 4 |  | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt | 1,00 |
| 5 |  | KNR 2-31 0802-07 0802-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 23 cm | m2 | 17,00 |
|  |  |  | 1*1+10*1+6*1 |  |  |
| 6 |  | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 53,05 |
|  |  |  | [22.5+11.7]/2*1.8+11.7*0.9/2+1*1+10*1+6*1 |  |  |
| 7 |  | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 41,70 |
|  |  |  | 3.7+5+10.3+3.5+1.5+17.7 |  |  |
| 8 |  | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 4 km | m3 | 1,88 |
|  |  |  | 41.7*0.15*0.3 |  |  |
|  | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | * | * |
| 9 | D.02.01.01. | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-kanalizacja deszczowa | m3 | 95,23 |
|  |  |  | 1*1*1*80.4+1*1*1*11+1.5*1.5*1.7 |  |  |
| 10 |  | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV-kanalizacja deszczowa | m3 | 82,63 |
|  |  |  | 95.23-80.4*0.1*1-80.4*3.14*0.08*0.08-11*3.14*0.25*0.25-1*3.14*0.5*0.5 |  |  |
|  | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * |
| 11 | D.03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 11,00 |
| 12 |  | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,7m | studn. | 1,00 |
| 13 |  | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 80,40 |
|  |  |  | 10+22+5+9.4+4+5.2+4.6+3+4.2+13 |  |  |
| 14 |  | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 4,02 |
|  |  |  | 80.4*0.5*0.1 |  |  |
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWY | * | * |
| 15 | D.04.01.01 | KNNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie (średnia głębokość 40cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (dotyczy jezdni,miejsc postojowych i zjazdów) | m2 | 1790,00 |
|  |  |  | 81.7*5.6+11.75*[5.6+6.6]/2+9.2*[6.6+6.9]/2+[6.9+8.9]/2*12.34+[8.9+6]/2*13.18+[6+5.6]/2*14.82+5.6*78.9+14.8+9.3+8.75+8.46+8.4+27.63*2.5-1+22.34*2.5-1+7.5*15.36+5+182.4 |  |  |
| 16 |  | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie (śred. głębokość 12,5cm) w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (dotyczy chodników) | m2 | 635,80 |
|  |  |  | 34.3*2+[2+2.26]/2*2.8+2.3*8+2.3*17.7+2.2*22.8+12+2*12.5+14.2-4*0.5+21.6+40+[2.7+2]/2*41.4+[2.1+2.18]/2*15.3+[2.1+1.8]/2*16+60.88+1.5*22.35+1.5*27.63+46.08-4*0.5 |  |  |
| 17 |  | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (dotyczy jezdni,miejsc postojowych,zjazdów i chodników) | m2 | 2301,07 |
|  |  |  | 81.7*5+11.75*[5+6]/2+9.2*[6+6.3]/2+[6.3+8.3]/2*12.34+[8.3+6]/2*13.18+[6+5]/2*14.82+5*78.9+14.8+9.3+8.75+8.46+8.4+27.63*2.5-1+22.34*2.5-1+7.5*15.36+5+182.4+34.3*2+[2+2.26]/2*2.8+2.3*8+2.3*17.7+2.2*22.8+12+2*12.5+14.2-4*0.5+21.6+40+[2.7+2]/2*41.4+[2.1+2.18]/2*15.3+[2.1+1.8]/2*16+60.88+1.5*22.35+1.5*27.63+46.08-4*0.5 |  |  |
| 18 | D.04.02.02 | KNNR 6 0109-01 analogia | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa dostarczonego z betoniarki gr.10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą | m2 | 1665,27 |
|  |  |  | 81.7*5+11.75*[5+6]/2+9.2*[6+6.3]/2+[6.3+8.3]/2*12.34+[8.3+6]/2*13.18+[6+5]/2*14.82+5*78.9+14.8+9.3+8.75+8.46+8.4+27.63*2.5-1+22.34*2.5-1+7.5*15.36+5+182.4 |  |  |
| 19 | D-04.04.02 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (dotyczy jezdni, miejsc postojowych, zjazdów) | m2 | 1609,19 |
|  |  |  | 81.7*5+11.75*[4.6+5.6]/2+9.2*[5.6+5.9]/2+[5.9+7.9]/2*12.34+[7.9+5.6]/2*13.18+[5.6+4.6]/2*14.82+4.6*78.9+14.8+9.3+8.75+8.46+8.4+27.63*2.5-1+22.34*2.5-1+7.5*15.36+5+182.4 |  |  |
| 20 |  | KNNR 6 0113-05 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (dotyczy chodników) | m2 | 635,80 |
|  |  |  | 34.3*2+[2+2.26]/2*2.8+2.3*8+2.3*17.7+2.2*22.8+12+2*12.5+14.2-4*0.5+21.6+40+[2.7+2]/2*41.4+[2.1+2.18]/2*15.3+[2.1+1.8]/2*16+60.88+1.5*22.35+1.5*27.63+46.08-4*0.5 |  |  |
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | * | * |
| 21 | D.05.03.23a | KNR AT-03 0304-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej-kostka szara (dotyczy jezdni) | m2 | 1175,27 |
|  |  |  | 81.7*5+11.75*[4.6+5.6]/2+9.2*[5.6+5.9]/2+[5.9+7.9]/2*12.34+[7.9+5.6]/2*13.18+[5.6+4.6]/2*14.82+4.6*78.9+14.8+9.3+8.75+8.46 |  |  |
| 22 |  | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara (dotyczy miejsc postojowych) | m2 | 213,88 |
|  |  |  | 8.4+27.63*2.5-1+22.34*2.5-1+7.5*15.36+5-37.65 |  |  |
|  | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | * | * |
| 23 | D.08.01.01b | KNR 2-31 0403-03 0402-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 401,00 |
|  |  |  | 10.6+4.3+5.9+4.5+7.6+15.7+21.8+7.8+8.5+25.5+81.9+4.7+8.9+3+7.9+8.5+5.4+28.7+13.3+19.2+1.8+11+6.3+27.6+22.3+27.8+10.5 |  |  |
| 24 |  | KNR 2-31 0403-05 0402-04 | Krawężniki betonowe wtopione (najazdowy)o wym. 15x22 cmz wykonaniem ław betonowych C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej na podsypce cem.piaskowej | m | 171,00 |
|  |  |  | 4+6+7+4+4.3+4.1+12+4.6+15.7+12.4+8+65.7+4.1+4.1+5+10 |  |  |
| 25 | D.08.02.02 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 673,45 |
|  |  |  | 34.3*2+[2+2.26]/2*2.8+2.3*8+2.3*17.7+2.2*22.8+12+2*12.5+14.2-4*0.5+21.6+40+[2.7+2]/2*41.4+[2.1+2.18]/2*15.3+[2.1+1.8]/2*16+60.88+1.5*22.35+1.5*27.63+46.08-4*0.5+37.65 |  |  |
| 26 | D.08.03.01 | KNNR 6 0404-03 KNR 2-31 0402-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 453,00 |
| 27 | D.08.04.01 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 182,40 |
| 28 | D.08.05.01 | KNR AT-03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej grafitowej w dwóch rzędach na ławie betonowej C-10/12 | m | 462,50 |
|  | D.09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA | * | * |
| 29 | D.09.01.01 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 44,00 |
|  |  |  | 440*0.1 |  |  |
| 30 |  | KNR 2-21 0401-06 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem | m2 | 440,00 |
|  |  |  | 69.29+50.69+14.27+6.62+9.6+43.91+161.07+76.75+7.8 |  |  |

PRZEDMIAR - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA